## Slide 1: Plantilla de Presentación Presentaciones de las herramientas del conductor
Esta presentación es una plantilla para presentar las herramientas del conductor
Es posible que desee usarla sin añadirle nada
Sin embargo, será mejor si lo añade, para que sea más relevante para su situación
Está diseñada para que pueda añadir imágenes que muestren el tráfico local, o imágenes de sus propias operaciones
También puede añadir diapositivas que expliquen las reglas internas que aplica en su propia empresa.
Para unidades gratuitas de enseñanza virtual, visite: https://roadrisktoolkit.com/
Para consejos sobre formación adicional contacte a: mail@roadrisktoolkit.com

## Slide 2: Presentaciones de las herramientas del conductor

## Slide 3: Unidades
La escala del problema (esto se puede usar con cualquiera de las unidades posteriores como introducción)
Exceso de velocidad
Conducción deficiente
Conducción distraída
Conducción en momentos de cansancio o fatiga
Conducción en climas adversos
Distancias de seguridad
Qué hacer después de una avería o accidente
Cinturones de seguridad
Cascos de protección (solo a ser utilizados si tiene empleados que conducen motocicletas/ciclomotores/escúters

## Slide 4: La Escala del Problema
Notes: Esta sección de la presentación analiza el alcance del problema de seguridad vial en todo el mundo.

## Slide 5
Notes: Vídeo de introducción que destaca el verdadero alcance del problema de seguridad vial en todo el mundo.
Destaca algunos hechos y cifras, y habla sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco para que los gobiernos los utilicen para ayudar a mejorar la seguridad vial.

## Slide 6
Notes: Esta infografía respalda parte de la información del video y destaca dónde está la magnitud del problema en términos de países de bajos y medianos ingresos y también el problema con los usuarios vulnerables de la carretera: peatones, motociclistas y ciclistas.
Recuerde a los conductores que comparten la vía con usuarios vulnerables y que deben tener especial cuidado para evitar verse involucrados en accidentes que involucren a un peatón, ciclista o motociclista.

## Slide 7: Mapa de calor de muertes en carretera
Notes: Este mapa de calor que indica dónde ocurren las muertes en la carretera (cuanto más oscuro es el color, mayor es el número de muertes por cada 100 000 habitantes), le ayuda a ver dónde se encuentran los problemas en los países donde está operando.
Utilice este enlace para ver la situación en los países donde conducen sus conductores:
https://www.grsproadsafety.org/resources/global-crash-data/

## Slide 8: Exceso de velocidad
Notes: La velocidad inadecuada es una de las principales razones por las que se producen accidentes.
Abra una discusión sobre exceso de velocidad y pregunte algunas de las razones por las cuales los conductores aceleran.

## Slide 9: Velocidad
Notes: Esta infografía analiza la importancia de los límites de velocidad más bajos.
Concéntrese en el hecho de que una reducción del 5% en la velocidad significa una reducción del 30% en los accidentes.
Pregunte si vale la pena conducir con velocidad por cualquier trabajo que estén haciendo. Recuerde que el 52% de las muertes implican a un usuario vulnerable de la vía: un peatón, ciclista o motociclista. Recuerde a los conductores que cuanto más rápido vayan cuando tienen un accidente que implique a uno de estos usuarios de la carretera, más graves serán las consecuencias.
Conducir a velocidades seguras, dependiendo de la carretera que utilicen y las condiciones climáticas, es una parte vital de cualquier política de seguridad vial. Debemos destacar a nuestros conductores que el límite de velocidad no es un objetivo, y que en muchas situaciones, como en carreteras congestionadas, con mal tiempo, por la noche, etc., no será seguro conducir al límite de velocidad.
Recuerde lo que dice su política sobre exceso de velocidad y las posibles implicaciones para ellos si las autoridades descubren que están superando el límite de ser procesados / multados.

## Slide 10: Exceso de velocidad en zonas urbanas
Notes: Este video, del Reino Unido, muestra que a 40 millas por hora (64 km/h) hay un 80% de posibilidades de que un peatón muera en un accidente. A 30 millas por hora (48 km/h) hay un 80% de posibilidades de que un peatón sobreviva a un accidente.
Esto demuestra la importancia de conducir respetando o por debajo del límite de velocidad publicado en áreas urbanas.

## Slide 11: Exceso de velocidad en carreteras más rápidas
Notes: Este video de Australia, nos muestra que las personas cometen errores. Solo porque puede ver ese coche esperando en el cruce, no asuma que lo han visto o que han juzgado correctamente lo rápido que viaja.
¿Podría detenerse con seguridad si otra persona arrancara?

## Slide 12: Conducir a una velocidad adecuada
Recuerde que el límite de velocidad NO ES un objetivo. Hay muchas situaciones en las que debe viajar a una velocidad inferior al límite:
  Con mal tiempo
  En sitios donde la condición del camino es mala
  Con tráfico congestionado
  Donde haya muchos peatones o ciclistas cerca
  De noche
Siempre piense: ¿podría parar a tiempo si alguien saliera del camino frente a mí?
Notes: Un mensaje crítico para todos es no tratar el límite de velocidad como un objetivo.
Pídales a todos ejemplos de sus viajes diarios donde no sea seguro viajar con el límite de velocidad establecido. Use su conocimiento sobre sus trabajos / rutas / entorno de trabajo para dar ejemplos específicos.

## Slide 13: Gestión de la velocidad
Recuerde revisar regularmente el velocímetro
Utilice su limitador de velocidad si dispone de uno
Utilice el piloto automático cuando las condiciones del tráfico lo permitan, pero recuerde seguir concentrándose en la carretera y no acercarse demasiado al vehículo que está delante
Utilice el ACC [Adaptive Cruise Control (Piloto Automático Adaptativo)] si dispone de uno, que le ayudará a mantener una distancia de seguridad adecuada.
Seleccione una marcha más baja en áreas urbanas, que sea apropiada para viajar a una velocidad constante y más baja.
Notes: Revise esta lista, enfocándose en lo que es apropiado para los vehículos que sabe que utilizan los conductores.
Pregúnteles si tienen otros consejos para controlar su velocidad.

## Slide 14: Conducción deficiente

## Slide 15: Deficiencia
Notes: Esta infografía analiza el tema de la conducción bajo los efectos del alcohol a nivel mundial.

## Slide 16: Algunos hechos sobre la conducción bajo el efecto del alcohol
Cualquier cantidad de alcohol en el cuerpo, incluso por debajo del límite legal local, aumentará el riesgo de un accidente.
Si bebe por la noche, aún podría verse afectado a la mañana siguiente, dependiendo de cuánto haya consumido.
No hay nada que pueda hacer para acelerar el metabolismo del alcohol: puede hacer ejercicio, ducharse, comer mucho, tomar mucho café, nada de esto ayudará. Lo único que funciona es el TIEMPO.
Notes: La «mañana siguiente» es un momento especialmente peligroso, ya que incluso si todavía hay alcohol en el torrente sanguíneo, el conductor se despierta y no se siente borracho, PERO todavía se verá afectado.
Lo único que elimina el alcohol del tiempo es el TIEMPO.

## Slide 17: ¿Cuándo estaré libre de alcohol y estaré bien para conducir?
La mayoría de las personas metabolizan el alcohol a 1 unidad por hora.
1 unidad de alcohol es:
  25 ml de licor con un 40% de ABV [Alcohol By Volume (grado alcohólico volumétrico)] (whisky, ginebra, vodka)
  200 ml de una cerveza / lager con 5% ABV
  76ml de vino con 13% ABV
  1 unidad = (volumen en ml * concentración en % ABV) / 1 000
Permita 1 hora para que el cuerpo absorba la primera unidad, luego cuántas unidades ha bebido = cuántas horas pasarán hasta que esté seguro para conducir.
Notes: Utilice esta diapositiva para ayudar a las personas a calcular cuánto beben normalmente y a cuántas unidades equivale.
Coja algunas bebidas locales populares, vea su graduación y volumen habituales, y utilícelos para calcular cuántas unidades contiene cada bebida.
Todos tienen una tolerancia diferente al alcohol, por lo que debe tener esto en cuenta al impartir la formación. Lo que es mucho alcohol para una persona podría no serlo para otra persona.

## Slide 18: Conducción bajo el efecto de drogas
Cannabis / Marihuana
Retrasa los tiempos de reacción y perjudica la apreciación del tiempo y la distancia.
Metanfetamina o Cocaína
Comportamientos agresivos e imprudentes
Opioides
Somnolencia y problemas de memoria y pensamiento
Sedantes como benzodiacepinas, barbitúricos, etc.
Mareos y somnolencia
Notes: Esta diapositiva muestra el efecto que las drogas tienen en los conductores.
Debe adaptar esta diapositiva a sus políticas y procedimientos sobre el uso de drogas y cuáles son las consecuencias para el empleado.
También es importante recordar que algunos medicamentos, tanto los recetados por un médico como los que se pueden comprar en una farmacia, pueden aumentar el riesgo de verse involucrados en un accidente. Si la etiqueta dice, por ejemplo, puede causar somnolencia, no conduzca. Los empleados siempre deben consultar con su médico o farmacéutico si los medicamentos que toman les permiten conducir de manera segura.

## Slide 19: ¿Cuáles son las consecuencias?
Notes: Este es un video impactante del Reino Unido, producido para conmemorar el 50 aniversario de la campaña contra la bebida. Aunque las muertes en la carretera causadas por conductores bajo el efecto del alcohol en el Reino Unido han disminuido significativamente de 1640 en el año 1967 a 230 muertes en 2012, esta película recuerda a los espectadores que una muerte en nuestras carreteras sigue siendo mucho.
Compare estas cifras con las estadísticas locales.

## Slide 20: Conducción distraída

## Slide 21: Distracciones
Notes: Esta infografía se centra en la mayor distracción: el uso de teléfonos / smartphones. Estudios de todo el mundo han demostrado que los conductores que usan el teléfono, ya sea de mano o con manos libres, tienen un riesgo 4 veces mayor de verse involucrados en un accidente.
Debe crear conciencia sobre los riesgos que implica y asegurarse de no alentar o respaldar el uso de teléfonos cuando se conduce, y de que nunca llama a un empleado cuando sabe que está conduciendo, y si llama y observa que están conduciendo, finaliza la llamada de inmediato.
Recuerde que hay muchas otras cosas que distraen a los conductores: hablar con los pasajeros, comer, beber, el cuidado personal son algunos ejemplos. Debe asegurarse de que el mensaje que envíe a sus conductores sea muy claro: al conducir, todo su enfoque debe estar en la conducción segura y nada más.

## Slide 22: ¿Cuáles son algunas de las distracciones?
Notes: Esta es una buena introducción a algunas de las distracciones que deben evitarse al conducir.
Pregúnteles qué les distrae al conducir.

## Slide 23: Utilizar el teléfono mientras conduce
Notes: Este es un anuncio de cine utilizado para demostrar el efecto de distracción al contestar / mirar un teléfono.
Estudios de todo el mundo muestran que los conductores que usan un teléfono, ya sea de mano o con manos libres, corren un riesgo 4 veces mayor de verse involucrados en un accidente. Alguien que tiene una conversación telefónica con manos libres tiene tiempos de reacción similares a los de un conductor que supera 2-3 veces el límite legal.
Obviamente, nunca debe usar su smartphone para enviar mensajes de texto, correos electrónicos, en redes sociales, etc.
Adapte esto a su política sobre el uso de teléfonos al conducir y cuáles son las consecuencias del incumplimiento.
Lo mejor que puede hacer es poner su teléfono fuera del alcance mientras conduce y actualizar su buzón de voz para decir que puede que esté conduciendo, por lo que no sería seguro atender la llamada.

## Slide 24: Conducción en momentos de cansancio o fatiga

## Slide 25: Conducción en momentos de cansancio
Notes: Este video es una buena introducción a los riesgos de conducir cuando está cansado, aunque hecho de una manera con la que las personas puedan identificarse.

## Slide 26: Fatiga
Notes: Esta infografía analiza los riesgos asociados con la fatiga / conducción cuando está cansado.
El aumento del riesgo de accidentes y la comparación con la conducción bajo los efectos del alcohol son los hechos interesantes a destacar aquí.

## Slide 27: Cómo gestionar la fatiga
Limite su número total de horas trabajadas, incluyendo el tiempo de trabajo, el tiempo de conducción y el tiempo de desplazamiento.
En viajes más largos, tome descansos regulares al conducir; estos deben ser cada 2 h, o antes si comienza a sentirse cansado. Los descansos deben ser de alrededor de 15-20 minutos.
Asegúrese de dormir lo suficiente y de buena calidad
Evite conducir entre las 02:00 y las 06:00 y, si es posible, entre las 14:00 y las 16:00, cuando su reloj biológico favorece la somnolencia.
Notes: Los empleados nunca deben comenzar un viaje si se sienten cansados. Es vital que, en viajes más largos, se tomen descansos suficientes. No use cafeína (ni ningún otro estimulante) como una forma de contener la fatiga; estos son una solución a corto plazo y NO un sustituto de una buena planificación y de dormir lo suficiente.
Las circunstancias personales / la vida familiar de un empleado pueden influir en la duración y la calidad del sueño que reciben, por lo que deben asumir la responsabilidad de garantizar que lleguen al trabajo descansados.
Nunca conduzca entre las 02:00 y las 06:00 y, si es posible, evite conducir entre las 14:00 y las 16:00. Los ritmos naturales del cuerpo promueven la somnolencia en estos momentos y aumentarán el riesgo de accidentes. La caída de la tarde en nuestros relojes corporales empeora después de las comidas pesadas, así que almuerce ligero si conduce por la tarde.
Los conductores que sufren de apnea del sueño tendrán un sueño de baja calidad y deben recibir tratamiento antes de que se les permita conducir.
Cosas que NO funcionan: abrir la ventana, subir el aire acondicionado, escuchar música a todo volumen.

## Slide 28: Conducción en climas adversos
Notes: Este módulo ofrece algunos consejos sobre cómo lidiar con condiciones climáticas adversas: lluvias fuertes/inundaciones, hielo y nieve, y niebla.

## Slide 29: Factores a tener en cuenta
Lo primero que debe preguntarse es si el viaje es absolutamente necesario. Si no es así, pospóngalo hasta que las condiciones mejoren.
Si decide posponer su viaje, informe a su gerente y a cualquier otra persona que necesite saberlo.
Si elige viajar en condiciones climáticas adversas:
  ¿Está su vehículo adecuadamente equipado y preparado para el viaje?
  ¿Ha reservado suficiente tiempo para el viaje?
Notes: Preguntarse si el viaje es absolutamente necesario es la pregunta más importante. Los conductores nunca deben suponer que tienen que hacer el viaje, de lo contrario se meterán en problemas con su gerente. Consulte aquí las políticas y procedimientos que tiene implementados.
Asegurarse de que el vehículo esté equipado adecuadamente para el viaje es otro consejo vital: a menudo es demasiado tarde para hacerlo si se encuentra con mal tiempo durante un viaje.

## Slide 30: Conducción con lluvias fuertes
Antes de viajar:
  Asegúrese de que su parabrisas esté limpio para que los limpiaparabrisas no causen manchas
  Asegúrese de que el interior del parabrisas esté despejado y sin manchas
  Asegúrese de que sus neumáticos estén inflados a las presiones correctas y tengan suficiente profundidad en la banda de rodadura: estudios muestran que el rendimiento en climas húmedos se deteriora significativamente a profundidades de la banda de rodadura inferiores a 3 mm
En la carretera:
  Vaya más despacio
  Asegúrese de usar faros delanteros
  Aumente la distancia con vehículo de en frente
  No conduzca en áreas inundadas / charcos grandes
Notes: Asegúrese de poder ver y ser visto: esto implica encender los faros delanteros y también asegurarse de que todas las ventanas estén despejadas y limpias por dentro y por fuera, especialmente el parabrisas.
El rendimiento de los neumáticos es aún más importante en condiciones climáticas adversas, por lo que deben estar inflados correctamente e, idealmente, tener al menos 3 mm de profundidad de la banda de rodadura.
Siempre aumente la distancia de seguridad con el vehículo que se encuentra delante: esta debe ser de al menos 4 segundos (contando desde que el vehículo de delante pasa, por ejemplo, un poste de luz hasta que usted llegue al mismo poste).
Si el vehículo comienza deslizarse, entonces la velocidad es demasiado alta. Deje de acelerar, evite virar (ya que el vehículo irá en la dirección de las ruedas una vez que recupere el agarre) y pronto recuperará el control una vez que su velocidad baje.
Evite viajar a áreas inundadas, ya que puede quedar atrapado y ponerse en peligro.

## Slide 31: Conducción con hielo y nieve
Antes de viajar:
  Una vez más, considere si el viaje es necesario
  Asegúrese de que su vehículo esté equipado adecuadamente (por ejemplo, neumáticos de invierno, suministros de emergencia)
  Asegúrese de que su parabrisas esté limpio para que los limpiaparabrisas no causen manchas
  Asegúrese de que el interior del parabrisas esté despejado y sin manchas
En la carretera:
  Vaya más despacio
  Asegúrese de usar los faros delanteros si está nevando
  Aumente la distancia con vehículo de en frente
  Evite maniobras bruscas: dirección, frenado y aceleración
Notes: Debido al aumento significativo de los riesgos, intente evitar los viajes en estas condiciones, especialmente si las autoridades no han tratado las carreteras / si es la primera nevada de la temporada / si su vehículo no está equipado adecuadamente).
Si las autoridades aconsejan no viajar, no realice el viaje.
Si el viaje es necesario, la distancia de seguimiento debe aumentarse significativamente. Puede tomar hasta 10 veces más para detenerse en carreteras heladas.
Todas las acciones (dirección, frenado y aceleración) deben ser suaves para evitar derrapes.

## Slide 32: Conducción con niebla
Antes de viajar:
  Asegúrese de que su parabrisas esté limpio para que los limpiaparabrisas no causen manchas
  Asegúrese de que el interior del parabrisas esté despejado y sin manchas
En la carretera:
  Vaya más despacio
  Asegúrese de usar los faros delanteros (nunca luces largas)
  Utilice sus luces antiniebla cuando la visibilidad sea muy pobre
  Aumente la distancia con vehículo de en frente
  Utilice el borde de la carretera (no la línea central / barrera) como guía
  Evite usar las luces delanteras del vehículo como guía
  Abra la ventana (y apague la radio) para ayudarle a obtener información sobre el tráfico cercano
Notes: Asegúrese siempre de que pueda detenerse dentro de la distancia que puede ver delante; con niebla densa, esto puede significar que está conduciendo a ritmo de paseo. En estas condiciones, es más seguro detenerse en un lugar seguro (fuera de la calzada) y esperar a que las condiciones mejoren. Recuerde, debe tener en cuenta su seguridad no solo desde el frente, sino también considerar cómo pueden conducir los conductores que le siguen: el riesgo de choques en la parte trasera aumenta considerablemente en estas condiciones.
Evite seguir las luces traseras del vehículo que tiene delante, ya que no hay garantía de que el conductor siga el camino correcto. En cambio, use el borde de la carretera como guía.
Para obtener información adicional sobre el tráfico de su alrededor, apague la radio y baje las ventanas. Esto es especialmente importante en los cruces.

## Slide 33: Distancias de seguridad

## Slide 34: Accidentes por detrás
Los accidentes por detrás: cuando chocas contra el vehículo de enfrente o el vehículo de detrás de ti - son uno de los tipos más comunes de choque.
¿Cuáles son las razones por las cuales ocurre este accidente?
Notes: Pregunte por qué se producen colisiones traseras.
Algunas de las razones:
Conducir demasiado rápido
Conducir demasiado cerca
Conducir distraído (por ejemplo, el conductor está hablando por teléfono)
Conducir fatigado (el conductor está cansado y no concentrado)
Deterioro de la conducción (el conductor está bajo la influencia de bebidas / drogas / medicamentos)
Hay un defecto del vehículo (por ejemplo, frenos)

## Slide 35: Prevención de los accidentes por detrás
Mantener una distancia de seguridad adecuada
  Al menos 2 segundos con buen tiempo y condiciones de la superficie de la carretera.
  Al menos 4 segundos con mal tiempo y/o condiciones de la superficie de la carretera.
  Hasta 10 veces en condiciones de hielo (si el viaje es absolutamente necesario)
Aumente su distancia de seguridad si el vehículo de detrás está demasiado cerca
Manténgase totalmente concentrado en su conducción y observe el tráfico muy por delante del vehículo que está delante, y evite TODAS las distracciones.
No conduzca cuando esté cansado/fatigado
No conduzca cuando esté discapacitado
Asegúrese de que su vehículo esté bien mantenido, especialmente la presión de los neumáticos y la profundidad de la banda de rodadura.
Elija un vehículo con AEB [Autonomous Emergency Braking (Frenado de Emergencia Autónomo)]
Utilice el ACC [Adaptive Cruise Control (Piloto Automático Adaptativo)] si está disponible
Notes: Haga hincapié en la importancia de respetar la distancia de seguridad. Una problema típico es que otros conductores seguirán moviéndose en ese espacio, pero ¿importa esto realmente?, ¿y cuánto retrasará en realidad el viaje?
Si la persona de detrás va demasiado cerca, disminuya gradualmente la velocidad para aumentar la distancia que tiene con vehículo que tiene delante. Esto proporciona espacio adicional para frenar y le da al siguiente conductor una mejor oportunidad de adelantar. Si es posible, deténgase para dejarlos pasar.
Evite usar su teléfono mientras conduce, incluso las llamadas con manos libres significan que tiene los mismos tiempos de reacción que alguien que supera 2-3 veces el límite de alcohol.
Preste especial atención a sus neumáticos: deben estar correctamente inflados y tener al menos la profundidad legal mínima de la banda de rodadura, idealmente más (especialmente en condiciones de clima húmedo).
Seleccione la tecnología de prevención de accidentes para su vehículo, como AEB (frenado autónomo de emergencia), que a ciertas velocidades ayudará a evitar colisiones traseras si el conductor no reacciona a tiempo para reducir la velocidad o el tráfico de delante está parado.

## Slide 36: Qué hacer después de una avería o accidente

## Slide 37: Mantenerse a salvo después de una avería o accidente
Si es posible, lleve su vehículo a una posición segura, fuera de la calzada.
Asegúrese de que su vehículo esté visible: encienda las luces de emergencia y, con poca visibilidad o de noche, encienda los faros.
Póngase su chaleco reflectante ANTES de salir del vehículo y asegúrese de que los pasajeros hagan lo mismo.
Salga del vehículo usando la puerta más alejada del tránsito y asegúrese de que los pasajeros hagan lo mismo.
Permanezca lejos del vehículo, lejos de la calzada y su vehículo, idealmente detrás de una barrera.
Si la ley dice que debe colocar un triángulo de advertencia de peligro, hágalo ahora, asegurándose de observar el tráfico que se aproxima.
Llame a los servicios de emergencia / servicios de asistencia.
Notes: Después de una avería, y especialmente un accidente, a veces es difícil pensar racionalmente. Si sigue este consejo, se minimiza la posibilidad de empeorar la situación al tener un incidente secundario.
El mayor riesgo cuando hay un vehículo estacionario dentro o fuera de la calzada es que ese vehículo sea golpeado por el tráfico que se aproxima, especialmente en carreteras más rápidas, por lo que este consejo se basa en sacar a todos del vehículo y llegar a una posición de seguridad lo antes posible.
Asegúrese de llevar chalecos reflectantes DENTRO de la cabina de pasajeros, y tenga suficientes para todos los ocupantes potenciales del vehículo. No sirve de nada tenerlos en el maletero ya que existe el riesgo de accidente al salir del vehículo para recuperarlos.
Al llamar a los servicios de emergencia/servicios de reparación de averías, asegúrese de darles una ubicación exacta.

## Slide 38: Mantenerse a salvo después de una avería o accidente
Nunca permanezca cerca del vehículo mientras espera, y nunca oculte las luces.
Después de un accidente, siempre cuide su propia seguridad antes de ayudar a otros.
Si no puede llevar su vehículo a una posición segura, en una carretera de alta velocidad, permanezca en el vehículo con el cinturón de seguridad abrochado (asegurándose de que todos los pasajeros hagan lo mismo), con las luces de advertencia y las luces de cruce encendidas y apretando sus frenos para encender sus luces de freno y llame a los servicios de emergencia.
Si se siente amenazado, regrese a su vehículo, póngase el cinturón de seguridad (y asegúrese de que los pasajeros hagan lo mismo) y cierre las puertas; tan pronto desaparezca la amenaza percibida, salga nuevamente del vehículo.
Nunca intente realizar reparaciones en el camino: consiga que un servicio de reparación / garaje haga esto por usted.
Notes: Asegúrese siempre de que usted y sus pasajeros estén en una posición segura.
Si ha habido un accidente y otros han resultado heridos, asegúrese de controlar primero su propia seguridad y la seguridad de la escena, antes de intentar ayudar a los demás; no desea empeorar la situación al involucrarse en un accidente secundario.
Si no puede llevar su vehículo a una posición segura, solo salga del vehículo si puede estar seguro de que no hay tráfico que se aproxima.
Nunca se sienta tentado a realizar reparaciones en la carretera (por ejemplo, cambiar una rueda) ya que el riesgo de verse involucrado en un accidente es demasiado alto. Siempre consiga que un servicio de reparación o un taller lo haga por usted.

## Slide 39: Cinturones de seguridad

## Slide 40: Cinturones de seguridad
Notes: Esta infografía muestra los beneficios de usar el cinturón de seguridad y cómo es la legislación y su aplicación en diferentes países. Concéntrese en la reducción de muertes para los pasajeros de los asientos delanteros Y traseros.
Los conductores siempre usan sus cinturones de seguridad, y también deben asegurarse de que todos en el vehículo usen su cinturón de seguridad, independientemente de cualquier obligación legal de hacerlo.
El conductor debe asegurarse de que todos los asientos de su vehículo tengan un cinturón de seguridad de 3 puntos.

## Slide 41: Siempre use el cinturón de seguridad…
Notes: Este es un video impactante para recordarles a todos que deben usar su cinturón de seguridad.
También discuta la importancia de que todos los pasajeros usen sus cinturones de seguridad: si un pasajero del asiento trasero no usa el cinturón de seguridad, podrían lesionarse a sí mismos y a cualquier persona en los asientos delanteros en caso de accidente.
También recuérdeles a todos la importancia de usar el cinturón de seguridad siempre que sean pasajeros en cualquier vehículo, incluidos los taxis.

## Slide 42: Cascos de protección

## Slide 43: Cascos de protección
Notes: Solo incluya esta diapositiva si tiene empleados que usan motocicletas / ciclomotores / escúter.
Esta infografía muestra los beneficios de usar el casco y la situación legal en todo el mundo.
Concéntrese en la reducción de muertes y lesiones graves mediante el uso de casco.
Independientemente de las leyes locales en los países donde está operando, debe asegurarse de que los empleados siempre usen un casco aprobado, y de que esté siempre correctamente ajustado.